программНЫЙ КОМПЛЕКС

«СВОД – СМАРТ»

Инструкция по установке

программного комплекса

2019 год

Оглавление

1.	Программные требования	4

2.	Microsoft SQL Server	4

2.1.	Установка SQL Server 2008 R2 Express Edition	4

2.2.	Настройка SQL Server	10

2.3.	Настройка брандмауэра Windows для доступа к MS SQL Server	13

2.4.	Установка базы данных системы «Свод-СМАРТ» в СУБД Microsoft SQL Server	15

2.5.	Установка клиентской части системы «Свод-СМАРТ»	18

2.6.	Установка web-приложения системы «Свод-СМАРТ», для подключения WEB-клиентов (требуется только при наличии полнофункциональной версии)	20

2.7.	Установка web-приложения системы «Свод-СМАРТ», для подключения WIN-клиентов (не из локальной сети)	22

2.8.	Установка модуля регистрации для SQL-сервер	24

2.9.	Создание пользователя в базе master	26

3.	PostgreSQL	27

3.1.	Установка PostgreSQL	27

3.2.	Установка PGAdmin	33

3.3.	Установка базы ПК «Свод-Смарт»	37

3.4.	Возможные ошибки при работе с ПК «Свод-СМАРТ» на предварительно установленном PostgreSQL	42

3.5.	Создание резервной копии базы данных (если сервер, где установлена база ПК «Свод-СМАРТ», на Windows)	46

4.	Регистрация системы «Свод-СМАРТ»	48

5.	Создание пользователей для  работы в системе «Свод-СМАРТ»	52

6.	Порядок установки обновлений для системы «Свод-СМАРТ» для пользователей с различными уровнями доступа.	56

6.1.	Настройка обновления для пользователя – администратора	56

6.2.	Настройка обновления для обычного пользователя	58

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

В документе используются следующие условные обозначения:

|  | Замечание | – | Полезные дополнительные сведения, советы, выводы. |
| --- | --- | --- | --- |
| [Выполнить] | – | Функциональные экранные кнопки. |
| <F1> | – | Клавиши клавиатуры. |
| «Чек» | – | Наименования объектов обработки (режимов). |
| Статус | – | Названия элементов пользовательского интерфейса. |
| окна => навигатор | – | Навигация по пунктам меню и режимам. |
| п. 2.1.1 рисунок 5 | – | Ссылки на структурные элементы, рисунки, таблицы текущего документа, ссылки на другие документы. |

Программный комплекс "Свод-СМАРТ" разработан в 3-хзвенной архитектуре клиент-сервер приложения - сервер БД.

# Программные требования

Программные требования для работы системы "Свод-СМАРТ" программы:

- Microsoft .NET Framework 4.0;

- Microsoft SQL Server 2005 или выше с collation Cyrillic_General_CI_AS;

ИЛИ

- PostgreSQL 9.6 64bit

- PgAdmin3_1.22.1

Для установки подсистемы "Свод-СМАРТ" необходимо с сайта http://www.keysystems.ru/Updates/UpdateList.aspx?id={92782DE0-0075-DE11-9267-000E0C4BF7BF}  скачать все установочные элементы программы. Бекап базы находиться в таблице 1. Для тех, кто начинает работать (пункт 1),  дистрибутивы в таблице 2. Дистрибутивы (пункт 1)

Операционные системы для клиентского места

Windows Server 2003

Windows Server 2008

Windows XP

Windows Vista

Windows 7

Windows 10

# Microsoft SQL Server

### Установка SQL Server 2008 R2 Express Edition

Скачайте дистрибутив Microsoft SQL Server 2008 R2 Express Edition с SP1 и запустите установку. Если на рабочей машине установлена 64-разрядная операционная система, то выберите SQLEXPR_x64_RUS, для всех остальных случаев - SQLEXPR_x86_RUS.

Дистрибутивы системного программного обеспечения, которые могут понадобиться для установки системы:

- Windows Installer 4.5

- Microsoft .NET Framework 3.5 с SP1

Для установки вспомогательных программ Microsoft можно воспользоваться бесплатным инструментом Microsoft Web Platform Installer.

Запустите установку. В окне установки необходимо выбрать пункт Новая установка или добавление компонентов к существующей установке:

Запуск установки

В следующем окне необходимо подтвердить согласие с условиями лицензии, как показано на рисунке и нажать кнопку [Далее]:

Условия лицензии

В следующем окне нужно выбрать компоненты: Службы компонента Database Engine и Средства управления Management Tools (если есть):

Выбор компонентов

В следующем окне в поле Именованный экземпляр необходимо ввести имя сервера, в примере на рисунке это "SQLExpress" (рекомендуется), после чего нужно нажать кнопку [Далее]:

Настройка экземпляра

В следующем окне в поле SQL Server Database Engine необходимо выбрать – NT AUTHORITY\SYSTEM и установить Тип запуска для Браузер SQL Server "Авто":

Конфигурация сервера

В следующем окне во вкладке Провизионирование учетных записей необходимо установить параметр Смешанный режим, указать и подтвердить пароль для системного администратора Microsoft SQL Server (sa). Этот пароль нужен для установки и обновления базы данных АСП. После чего необходимо нажать кнопку [Добавить текущего пользователя] - для внесения текущего пользователя в группу Specify SQL Server administrators (возможность администрирования SQL Server) и затем нажать кнопку [Далее]:

|  | Следует обратить внимание на то, что пароль sa не должен содержать символы [] {}() , ; ? * ! @ |
| --- | --- |

Настройка компонента Database Engine

В окне Отчет об ошибках необходимо нажать кнопку [Далее]:

Отчет об ошибках

В случае успешной установки выводится сообщение: Установка SQL Server 2008 R2 выполнена.

Завершение установки

После завершения установки переходите к настройке SQL Server.

### Настройка SQL Server

В меню Пуск - Все программы найдите и запустите Microsoft SQL Server 2008 R2 - Средства настройки - Диспетчер конфигурации SQL Server.

Диспетчер конфигурации SQL Server

В Microsoft SQL Server Express Edition по умолчанию отключена возможность работы по сети, поэтому для включения указанной возможности в появившемся окне выберите ветку Сетевая конфигурация SQL Server\ Протоколы для SQLEXPRESS.

SQLEXPRESS – это имя сервера, которое вы вводили при установке Microsoft SQL Server, если при установке вы ввели другое имя, то выберите ветку, соответствующую этому имени.

Щелкните правой кнопкой мыши на записи TCP/IP в списке протоколов и выберите Включить, повторите это действие для записи Именованные каналы:

Именованные каналы

После этого перейдите в ветку Службы SQL Server и выберите запись SQL Server (SQLEXPRESS). В поле Использовать для входа должно быть указано LocalSystem. Если это не так, то щёлкните дважды по записи и в открывшемся окне измените значение в параметре Встроенная учетная запись на "Локальная система".

Свойства: SQL Server

После этих изменений перезагрузите Microsoft SQL Server:

Пример перезагрузки MSSQL

Также обратите внимание на запись Браузер SQL Server: в столбце Режим запуска должно быть указано Авто, а в столбце Состояние - Работает.

Если это не так, то щёлкните два раза по записи и в открывшемся окне на вкладке Вход измените значение в параметре Встроенная учетная запись на Локальная система, а на вкладке Служба в строке Режим запуска выберите Авто. После этого нажмите кнопку [ОК].

### Настройка брандмауэра Windows для доступа к MS SQL Server

Системы брандмауэров предотвращают несанкционированный доступ к ресурсам компьютера.

Для разрешения доступа к MS SQL Server при включённом брандмауэре необходимо настроить нужный экземпляр SQL Server на использование конкретного порта TCP/IP и настроить брандмауэр, чтобы он не блокировал подключения по этому порту.

Если брандмауэр не нужен, то рекомендуется его выключить. Сделать это можно через Панель управления - Брандмауэр Windows.

Настройка экземпляра MS SQL Server на использование конкретного порта TCP/IP

По умолчанию экземпляр MS SQL Server прослушивает порт 1433. Если на сервере установлено несколько экземпляров MS SQL Server, то один из них можно настроить на порт 1433, а для остальных выбрать другие порты, например, 1500, 1501 и т.д. Если экземпляр SQL Server один, то рекомендуется настроить его на порт 1433.

В меню Пуск - Все программы найдите и запустите Microsoft SQL Server - Средства настройки (Configuration Tools) - Диспетчер конфигурации SQL Server (SQL Server Configuration Manager):

Диспетчер конфигурации SQL Server

В появившемся окне выберите ветку Сетевая конфигурация SQL Server (SQL Server Network Configuration), далее выберите ветку с нужным экземпляром, на рисунке это Протоколы для SQLEXPRESS (Protocols for SQLEXPRESS). Затем выберите запись TCP/IP и зайдите в свойства:

SQL Server Configuration Manager

В окне Свойства TCP/IP (TCP/IP Properties) зайдите на вкладку IP-адреса (IP Addresses) и в группе параметров IPAll установите в параметре TCP-порт значение равным 1433 (или 1500, 1501, если порт уже занят), а значение Динамические TCP-порты (TCP Dynamic Ports) очистите, как показано на рисунке:

Свойства TCP/IP

После этих изменений перезагрузите SQL Server:

SQL Server

Если выбрали порт 1433, то убедитесь, что служба Браузер SQL Server (SQL Server Browser) работает и Режим запуска (Start Mode) установлен в Авто (Automatic).

Настройка брандмауэра Windows

Для настройки брандмауэра под Windows Vista / 7 /8 или Windows Server 2008 / 2012 в меню Пуск выберите пункт Выполнить, введите WF.msc и нажмите кнопку [ОК] или зайдите в Панель управления - Администрирование - Брандмауэр Windows в режиме повышенной безопасности (Windows Firewall with Advanced Security).

На левой панели выберите раздел Правила для входящих подключений (Inbound Rules) и выберите на панели действий пункт Создать правило (New Rule). В диалоговом окне Тип правила (Rule Type) выберите Порт (Port ) и нажмите кнопку [Далее]. В диалоговом окне Протокол и порты (Protocol and Ports) выберите протокол TCP. Выберите пункт Определенные локальные порты (Specific local ports) введите номер порта, который использовали для экземпляра Microsoft SQL Server и нажмите кнопку [Далее]. В диалоговом окне Действие (Action) выберите Разрешить соединение (Allow the connection) и нажмите кнопку [Далее]. В диалоговом окне Профиль (Profile) выберите профили, описывающие среду соединения компьютеров (если сомневаетесь, то выберите все) и нажмите [Далее]. В диалоговом окне Имя (Name) введите имя и описание для этого правила, например, Microsoft SQL Server 1433, а затем нажмите кнопку [Готово].

Это действие нужно повторить для каждого экземпляра Microsoft SQL Server, у которого поменяли порт.

Также нужно создать правило (также как это описано выше) для Обозревателя SQL Server (SQL Server Browser), только в окне Протокол и порты выберите протокол UDP и укажите номер порта 1434.

### Установка базы данных системы «Свод-СМАРТ» в СУБД Microsoft SQL Server

- Скачать базу данных: http://keysystems.ru/files/smeta/install/svod-smart/SERVER/svod_smart_clear.zip

- Запустить программу Microsoft SQL Server Management Studio.

- Войти в программу.

Окно входа в Microsoft SQL Server Management Studio

- Далее в открывшемся окне нужно правой кнопкой нажать на любую БД в дереве правой кнопкой, выбрать Tasks  -> Restore  -> Database.

Вход на определенную БД

- В открывшемся окне в поле To Database ввести название новой базы Svod_smart , в которую будет восстановлена база данных. В поле From device нажать , выбрать каталог, где хранится файл с базой. Для этого в появившемся окне выбрать Add, и найти нужный файл.

Выбор каталога хранения файла с базой

- В  поле From device появиться адрес файла svod_smart.bak, а ниже параметры восстановления базы данных, проставить галочки во всех строках.

Выбор параметров восстановления БД

- Нажать ОК. В результате распаковки появиться, следующее окно.

Сообщение об успешной установке БД

### Установка клиентской части системы «Свод-СМАРТ»

Для установки клиентской части системы «Свод-СМАРТ» необходимо выполнить следующие действия:

- Скачать программу установки: http://keysystems.ru/files/smeta/install/svod-smart/INSTALL/

- Запустить файл SvodSMART.WinClient.msi

Установка win-клиента ПК «Свод-СМАРТ»

- Ознакомиться с лицензионным соглашением и подтвердить принятие условий.

- Выбрать путь, куда будет установлена клиентская часть «Свод-СМАРТ».

Установка win-клиента ПК «Свод-СМАРТ». Выбор каталога для установки

- После занесения всех сведений по установке, выбрать .

- По завершении установки нажать Закрыть.

Завершение установки win-клиента ПК «Свод-СМАРТ»

### Установка web-приложения системы «Свод-СМАРТ», для подключения WEB-клиентов (требуется только при наличии полнофункциональной версии)

- Запустить файл SvodSMART.WebserviceForWebClient.msi на сервере приложений.

Установка web-клиента ПК «Свод-СМАРТ»

- Далее ознакомиться с лицензионным соглашением и подтвердить принятие условий.

- Выбрать виртуальный каталог, куда будет устанавливаться web-приложение ПК «Свод-СМАРТ».

Установка web-клиента ПК «Свод-СМАРТ». Виртуальный каталог.

- Выбрать физическое расположение каталога на диске.

Установка web-клиента ПК «Свод-СМАРТ». Выбор каталога для установки

- После занесения всех сведений по установке, выбрать .

- По завершении установки нажать Готово.

- Описание установки и настройки web-приложения находится в папке Client\Web.

### Установка web-приложения системы «Свод-СМАРТ», для подключения WIN-клиентов (не из локальной сети)

- Запустить файл SvodSMART.WebserviceForWinClient.msi на сервере приложений.

Установка сервера приложений для ПК «Свод-СМАРТ»

- Далее необходимо ознакомиться с лицензионным соглашением и подтвердить принятие условий.

- Выбрать виртуальный каталог, в который будет устанавливаться сервис приложение ПК «Свод-СМАРТ».

Примечание. Каталоги, в которые устанавливается сервис приложений и web-приложение ПК «Свод-СМАРТ», должны различаться.

Установка сервера приложений для ПК «Свод-СМАРТ». Виртуальный каталог

- Выбрать физическое расположение каталога на диске.

Установка сервера приложений для  ПК «Свод-СМАРТ». Выбор каталога для установки

- После отражения всех сведений по установке, выбрать .

- По завершении установки нажать Готово.

- Описание установки и настройки сервера приложений аналогично установке и настройке web-приложения и находится в папке Client\Web.

### Установка модуля регистрации для SQL-сервер

Для регистрации БД на SQL-сервере необходимо установить компоненту XPKS:

- Скачать  https://keysystems.ru/files/tools/dll&backup/kssrvupd110_full.exe

- Распаковать архив и запустить файл установки SetupSrv.exe

- Выбрать сервер. Ввести пользователя SA и пароль.

Установка xpks

- Выбрать Переустановка xpks.dll и xpks01.dll. Нажать Далее.

Установка xpks. Параметры обновления

- Далее запустить установку XPKS нажав Начать.

Установка xpks. Ход установки

Сообщение об успешной установке xpks

### Создание пользователя в базе master

- Запустить ПК «Свод-СМАРТ», войти на сервер в БД master под администратором MS SQL SERVER (например SA). В окне Навигатора  выбрать необходимую базу, открыть режим Пользователи.

- Создать пользователя, под которым будет выполнен вход в «Свод-СМАРТ».

Создание пользователя

# PostgreSQL

https://postgrespro.ru/windows. - PostgreSQL 9.6

https://postgrespro.ru/windows. - pgAdmin3_1.22.1

Папка resources – с дистрибутива

https://keysystems.ru/files/smeta/install/243n/server/resources_windows.7z

http://keysystems.ru/files/smeta/install/svod-smart/SERVER/svod_smart_clear_pg.zip

## Установка PostgreSQL

|  | Если на оборудовании есть «боевые базы» на PostgreSQL, то этапы 2 и 3 пропускаются! |
| --- | --- |

- Скачать подходящую версию PostgreSQL (версия 9.6) с ресурса: https://postgrespro.ru/windows.

- Перед установкой PostgreSQL следует проверить папку Roaming по пути: C:\Users\<Имя пользователя>\AppData\Roaming на наличие папки «postgresql».

Пример отсутствия postgresql в папке Roaming

Если данная папка существует в папке Roaming, ее следует удалить.

- Если PostgreSQL, ранее был установлен и после некоторого времени использования был удален, то следует проверить папку C:\Program Files на наличие папки PostgreSQL. Если данная папка существует в папке Program Files, то ее следует удалить.

Пример отсутствия postgresql в папке Program Files

- Скачать и запустить файл установки (PostgreSQL_9.6.*_64bit_Setup.exe) https://postgrespro.ru/windows.

- Выбрать язык и нажать кнопку [OK].

Выбор языка установки

- Нажать кнопку [Далее] для продолжения установки.

Установка PostgreSQL

- Принять лицензионное соглашение, нажав кнопку [Принимаю].

Лицензионное соглашение

- Нажать кнопку [Далее] для продолжения установки.

Выбор компонентов

- Определить папку для установки и нажать кнопку [Далее] для продолжения установки.

Выбор папки установки

- Нажать кнопку [Далее] для продолжения установки.

Выбор каталога данных

- Ввести пароль  и подтверждение для пользователя  postgres. Нажать кнопку [Далее] для продолжения установки.

Настройка параметров сервера

- Нажать кнопку [Далее] для продолжения установки.

Выбор параметров

- Нажать кнопку [Установить] для продолжения установки.

Выбор папки в меню «Пуск»

- Начнется процесс установки, по завершении которого появится соответствующее окно на экране.

Установка Microsoft Visual C++

Завершение установки PostgreSQL

## Установка PGAdmin

- Скачать pgAdmin3 с ресурса https://postgrespro.ru/windows.

- Для установки запустить файл установки (PgAdmin3_1.22.1_X86bit_Setup.exe). Нажать кнопку Далее.

Установка PG

- Принять лицензионное соглашение, нажав кнопку [Принимаю].

Лицензионное соглашение

- Нажать кнопку [Далее] для продолжения установки.

Выбор компонентов устанавливаемой программы

- Определить папку для установки и нажать кнопку [Далее] для продолжения установки.

Выбор папки установки

- Нажать кнопку [Установить] для продолжения установки.

Выбор папки в меню «Пуск»

Процесс установки

- Начнется процесс установки, по завершении которого появится соответствующее окно на экране.

Завершение установки PGAdmin

## Установка базы ПК «Свод-Смарт»

Далее необходимо переписать (перенести) папку kslib из папки resources (описанной выше) в папку C:\Program Files\PostgreSQL\9.6\lib\.

- Открыть папку resources. В файлах 1_create_base, 2_init_users, 3_perm_and_ext, 4_init_self изменить параметры подключения (сервер/база/логин администратора на сервере/пароль).

- Затем запустить файл ___StartMain.bat (предварительно прописать путь к бэкапу svod_smart_clear_pg.bak). Также прописываются  сервер, база.

Ввод данных postgress

- Сохранить и запустить ___StartMain.bat.

При возникновении сообщения с запросом логина и пароля ввести пароль пользователя dbo (пароль dbo).

При появлении предупреждения, что при работе с pgAdmin III могут возникнуть ошибки. Следует нажать кнопку «ОК» и игнорировать это предупреждение.

Возможное предупреждение при работе с pgAdmin III

При появлении ошибки при обработке оглавления  - ничего не следует предпринимать, она само собой пропадет.

Ошибка при обработке оглавления

- Зайти в Свод-Смарт в базу, выбрав СУБД PostgeSQL, под пользователем dbo (суперпользователь) с паролем dbo.

Вход в ПК «Свод-СМАРТ» в восстановленную БД  под «суперпользователем»

- Найти необходимый сервер/базу, режим Пользователи.

Вход в ПК «Свод-СМАРТ» под «суперпользователем»

- В режиме Пользователи создать системного администратора по одноименной кнопке  Создать.

Вид режима «Пользователи» в Управлении БД

- Заполнить поля Имя пользователя, Пароль пользователя. Выбрать Роль пользователя – Администратор комплекса. В нижней части окна во вкладке Вхождение в группы включить в группы Администратор и Свод-Смарт. Проверить, что во вкладке Доступные комплексы имеется доступ к ПК «Свод-СМАРТ».  Сохранить.

Создание администратора комплекса через Управление БД

- Перезайти в программу под созданным системным администратором

Вход в ПК «Свод-СМАРТ» под системным администратором

При возникновении сообщения об отказе доступа в ПК «Свод-СМАРТ»  необходимо проверить моменты, указанные ниже на рисунке.

Возможные причины отказа доступа в ПК «Свод-СМАРТ» и рекомендуемые действия для их устранения

- Пройти в режим Пользователи, расположенному по пути СВОД-СМАРТ => АДМИНИСТРИРОВАНИЕ => Пользователи и группы  => Пользователи. По кнопке  Синхронизировать список с сервером в выпадающем списке выбрать Синхронизировать без восстановления пароля.

Синхронизация пользователей с сервером

## Возможные ошибки при работе с ПК «Свод-СМАРТ» на предварительно установленном PostgreSQL

- Проблема с вводом пароля postgres

В случае когда PostgreSQL был установлен до начала пусконаладочных работ в ПК «Свод-СМАРТ» могут возникнуть проблемы с вводом пароля postgres. В таком случае следует ввести действительный пароль postgres (установленный ранее).

- Проблема с входом в Управление БД

В случае когда PostgreSQL был установлен до начала пусконаладочных работ ПК «243н» и при установке PostgressSQL была создана роль dbo, то могут быть проблемы со входом в Управление БД.

Сообщение при некорректном вводе пароля при подключении к базе данных Управление БД

При возникновении такой ошибки следует узнать действительный пароль dbo, либо создать новую роль. Для этого следует зайти в pgAdmin III, перейти по пути Группы серверов\Серверы\localhost\Роли входа.

Настройка роли входа

Нажать на «Роль входа» правой кнопки мыши и выбрать в контекстном меню пункт «Новая роль».

Настройка новой роли

Далее выйдет окно для создания новой роли.

Окно для создания новой роли

На вкладке Свойства следует указать имя роли. Далее перейти на вкладку Определения.

Вкладка «Определения»

На данной вкладке следует указать Пароль новой роли и подтвердить его, повторив введённый пароль в поле Подтверждение.

Далее следует перейти во вкладку Привилегии роли.

Вкладка «Привилегии роли»

На данной вкладке следует поставить галку в CheckPoint рядом с «Суперпользователь».

Далее следует нажать кнопку «ОК». После чего войти в Управление БД, вводя логин и пароль новой роли вместо dbo.

## Создание резервной копии базы данных (если сервер, где установлена база ПК «Свод-СМАРТ», на Windows)

- Перед созданием резервной копии базы данных ПК «Свод-СМАРТ» необходимо проверить наличие файлов pg_dump.bat и pg_restore.bat в папке kslib, который находится по пути C:\Program Files\PostgreSQL\9.6\lib.

- Если данные файлы отсутствуют по указанному пути их необходимо скачать с сайта, указанному выше. После скачивания необходимо из папки \resources\kslib\ скопировать файлы pg_dump.bat и pg_restore.bat и вставить в папку kslib по пути: C:\Program Files\PostgreSQL\9.6\lib.

- Открыть в блокноте backup.bat, который так же находится в папке resources.

Пример местонахождения файла backup.bat

Далее необходимо указать требуемую информацию:

- set backupdir=d:\backup\ - указывается каталог для сохранения резервной копии

- set dbname=new – наименование БД, резервирование которой будет производиться

- C:\Program Files\PostgreSQL\9.6\lib\kslib\pg_dump.bat  - местонахождение файла pg_dump.bat

- C:\Program Files\PostgreSQL\9.6\bin\ - местонахождение файла bin

Требуемая информация в файле backup

- Следующим шагом необходимо сохранить изменения и запустить backup.bat. (двойным кликом).

Если все указано корректно потребуется ввод пароля пользователя dbo.

Ввод пароля пользователя dbo

После того как резервная копия будет готова, командная строка автоматически закроется.

Пример созданного в файле бекапа базы

# Регистрация системы «Свод-СМАРТ»

- Запустить клиентскую часть программы «Свод-СМАРТ». В поле Пользователь ввести имя пользователя, созданного на SQL-сервере в базе master (см. п.7).  Выбрать Сервер и Базу данных svod_smart.

Окно регистрации в ПК «Свод-СМАРТ» (Регистрация)

Окно регистрации в ПК «Свод-СМАРТ» (Соединение)

- Для регистрации программного комплекса выбрать, в открывшемся окне ввести Наименование региона, ИНН и Наименование организации.

- Далее выбрать Сформировать запрос на активацию и Отправить заявку через портал самообслуживания. Нажать.

Активация комплекса «Свод-СМАРТ»

- Зайти на портал самообслуживания по адресу http://portal.keysystems.ru/ в Личный кабинет. Выбрать Подать заявку. Далее Заявка на ключ.

Подача заявки на портале самообслуживания

- Для формирования заявки на получение ключа необходимо выбрать тип программного продукта.

- Заполнить поле «Сигнатура».

- Выбрать программный продукт.

Выбор программного продукта

- Указать его конфигурацию (необходимое количество подключений), в зависимости от параметров заключенного договора.

Выбор конфигурации ПО

- Далее указать e-mail и комментарий.  Проверить и подтвердить введенные данные. (Если не удается зарегистрироваться через портал самообслуживания, ключи могут быть предоставлены после соответствующего запроса и отправки сигнатуры).

Указание реквизитов

- Перейти к системе «Свод-СМАРТ» В появившемся окне ввести ключ активации, полученный на портале самообслуживания. Нажать.

Ввод ключа активации

- Осуществить вход.

# Создание пользователей для  работы в системе «Свод-СМАРТ»

      - Войти в программу под администратором, созданным на SQL-сервере в базе master. В окне Навигатора, выбрать /Администрирование /Пользователи.

Панель навигации

      - Создать нового пользователя. Для работы в «Свод-СМАРТ» следует создать нового пользователя-администратора со всеми правами.

Создание пользователя

      - Внести информацию Тип и Логин, Задать пароль. Поставить галочку Администратор обновлений.

Создание пользователя. Режим редактирования

      - Установить Доступ к организациям.

Создание пользователя. Доступ к организациям

      - Установить Права на формы.

Создание пользователя. Права на формы

      - Установить Права на статусы

Создание пользователя. Права на статусы

      - Установить Права на изменения статусов

Создание пользователя. Права на изменения статусов

      - Установить Права на справочники.

Создание пользователя. Права на справочники

      - Сохранить изменения . Зайти под новым пользователем.

Выход их программы

# Порядок установки обновлений для системы «Свод-СМАРТ» для пользователей с различными уровнями доступа.

Настройка обновления для пользователя – администратора

Запустить систему «Свод-СМАРТ». Выбрать пользователя-администратора. Выбрать Сервер и Базу данных svod_smart.

Перейти на вкладку Обновления. Источник обновления выбрать Веб-сервис. В поле Сервер ввести http://update.keysystems.ru/updateservice/ . Выбрать  Порт 80.

Поставить галочку Автоматически проверять наличие обновлений на сервере. Выбрать удобную для вас конфигурацию. Нажать

Настройка параметров обновления программы

После входа в программу для пользователя – администратора откроется окно обновления БД. Здесь отображаются все доступные скрипты для обновления.          Также вызвать окно обновления серверной части можно вызвать из программы. Для этого зайти в ПК «Свод-СМАРТ». Выбрать Справка ( Проверить наличие обновлений. После проверки системой наличия обновлений в случае их необходимости нажать Обновить.

Обновление серверной части  программы

Возможно производить обновление следующим образом:

- С сервера обновлений Кейсистемс  ;

- Обновление из Базы ;

- Обновление с локального сервера ;

- Обновление из каталога .

С помощью кнопки  можно просмотреть все выполненные скрипты, которые были выложены в обновление. Если поставить галку в поле , то после обновления серверной части, при наличии обновлений клиентской части, обновление «толстого» клиента  ПК «Свод Смарт» будет производиться автоматически на той машине, с которой и было запущено обновление.

Обновление серверной части  программы. Просмотр выполненных скриптов

Если система не производит автоматических обновлений при запуске, то необходимо выбрать Справка ( Проверить наличие обновлений. Администратор обновляет базу данных из сети интернет. Остальные пользователи локально.

Настройка обновления для обычного пользователя

Обычные пользователи могут обновить только клиентскую часть программы.

Для обновления клиентской части ПК «Свод-СМАРТ»:

  - Ввести на вкладке Регистрация  логин и пароль пользователя, указать базу данных и имя сервера.

  - Нажать . При наличии обновлений в БД откроется окно обновления.

Обновление программы обычным пользователем

  - В открывшемся окне нажать Обновить.

Окно обновления программы обычным пользователем

По умолчанию для обычного пользователя обновление берется из БД. Так же пользователь может обновить свои клиентские файлы следующим образом:

- С сервера обновлений Кейсистемс  ;

- Обновление из Базы ;

- Обновление с локального сервера ;

- Обновление из каталога .

  - После обновления клиентской части необходимо перезайти в программу.